## Slide 1: SubRedes IP
SOR 2022

## Slide 2: ¿Qué es el Subneteo?
Es un procedimiento que permite dividir a una red primaria IPv4 en una serie de subredes, de tal forma que cada una de ellas funcione a nivel de envío y recepción de paquetes, como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red principal y, por lo tanto, al mismo dominio de difusión original.

## Slide 3: Calcular la Cantidad de Subredes y Hosts por Subred
La Cantidad de Subredes es igual a 2N , donde "N" es el número de bits "robados" a la porción de Host.
La Cantidad de Hosts x Subred es igual a 2M-2 , en donde "M" es el número de bits disponible en la porción de host y "-2" es debido a que toda subred debe tener una ip reservada para su ID de red y otra ip para su propia dirección de broadcast

## Slide 4: Ejemplo de Subneteo de IP CLASE B
Dada la red Clase B 132.18.0.0/16 se nos pide que mediante Subneteo obtengamos un mínimo de 50 subredes y 1000 hosts por subred.
El Subneteo se realizará en 3 pasos:
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Adaptar la Máscara de Red por Defecto a la cantidad de Subredes
Obtener Cantidad de Hosts por Subred
Obtener Rango de Subredes

## Slide 5: Paso 1: Adaptar la Máscara de Red por Defecto a la cantidad de Subredes
La máscara por defecto para la red 132.18.0.0 es 255.255.0.0 .
Usando la fórmula 2N-2, donde N es la cantidad de bits que debe prestar a la porción de host, se adapta la máscara de red por defecto a la máscara de subred.
¿Qué N necesito para que 2N >=50?

## Slide 6
2N | Redes | Mascara Binario | Mascara Decimal
25 | 32 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 255.255.248.0
26 | 64 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 255.255.252.0
27 | 128 | 1111111.11111111.11111110.00000000 | 255.255.254.0
Entonces a la máscara Clase B por defecto se le agregan los 6 bits prestados, reemplazándolos por "1" y obtiene la máscara adaptada 255.255.252.0 o en notación de red: / 22

## Slide 7: Paso 2: Obtener Cantidad de Hosts por Subred
El ejercicio solicita una cantidad específica de 1000 hosts por subred.
Para verificar que sea posible obtenerlos con la nueva máscara, se utiliza la fórmula 2M-2 , donde M es el número de bits "0" disponibles en la porción de host y - 2 es debido a que la primer y última dirección IP de la subred no son utilizables por ser la dirección de la subred y broadcast respectivamente.
132. | 18. | 0. | 0
10000100 | 00010010 | 00000000 | 00000000
Los 10 bits "0" de la porción de host son los que más adelante se modifican según se vaya asignando los hosts a las subredes.

## Slide 8: Paso 3: Obtener Rango de Subredes
Para obtener las subredes se trabaja con la porción de red de la dirección IP de la red, más específicamente con la parte de la porción de red que se modifica en la máscara de red, pero esta vez en la dirección IP.
Recuerde que a la máscara de red con anterioridad se le agregaron 6 bits en el tercer octeto, entonces van a tener que modificar esos mismos bits pero en la dirección IP de la red.
132. | 18. | 0. | 0
10000100 | 00010010 | 00000000 | 00000000

## Slide 9: Paso 3: Obtener Rango de Subredes
Para obtener el rango de subredes (llamado también el “salto” que habrá entre las ip de subred) existen varios métodos.
El método más sencillo para determinar el ”salto” es restarle a 256 el número de la máscara de subred.
N° de Subred | Desde IP | Hasta IP | Host Asignables por SR
1 | 132.18.0.0 | 132.18.3.255 | 1022
2 | 132.18.4.0 | 132.18.7.255 | 1022
3 | 132.18.8.0 | 132.18.11.255 | 1022